VE (IPL+RF) szépségápoló berendezés

Modell szám: Fleurent 2000

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

- A berendezés bemutatása

- Kezelési elv

- Alkalmazások

- Paraméterek

- Ellenjavallatok

- Működési útmutató

- Telepítés

- A berendezés alkotóelemei

- Telepítési és működési útmutató

- Az LCD vezérlőpanel működési útmutatója

- Klinikai működés

- Figyelem!

- Működtetés

- Klinikai működési paraméterek

- Egyszerű karbantartás

- A berendezés bemutatása

- Kezelési elv

A VE Light berendezés bőr fotojuvenációs rendszere bipoláris rádiófrekvencián keresztül, közvetlenül a mélyebb bőrszövetre fejti ki hatását, villanófény (IPL) alkalmazás integrálásával.

Minden E light modellünk közül ez a legjobb, nagyobb kimeneti teljesítménnyel és nagyobb energia sűrűséggel. A berendezés fizikai felépítése is ésszerűbb, ami stabilabb üzemállapotot és hosszabb folyamatos üzemidőt biztosít. Mindez jobb kezelési eredményeket és hosszabb élettartamot eredményez. Érdemes ezt a berendezést választania.

Lássuk a csak villanófényes (IPL) kezelést, amely a szelektív elnyelőképességen alapul. Egyrészről, a villanófény epidermisbe történő behatolásakor a fényenergiát nagyrészt elnyelik a pigmentek. Ezért sötét bőt esetén a nagy energia bizonyos kockázattal jár. Másrészről, mivel a fény túlnyomó része visszaverődik és törik, ténylegesen az energia csupán 30-40%-át nyeli el a cél bőrterület. Ez azt jelenti, hogy a jobb eredmény eléréséhez nagyobb energia szükséges. Azt gondolja, ez ellentmondás? Pontosan. Ezért fejlesztettük ki az E light (IPL/RF) rendszert.

A E light rendszer alkalmazza mind az IPL, mind az RF előnyeit. A cél bőrszövet és a normál bőrszövet ellenállása különböző a bőr szelektivitása miatt. Alacsony IPL energia mellett több RF energiát tud elnyelni. Ezzel elkerülhetők az IPL berendezés által okozott mellékhatások és kényelmetlenségek.

A villanófejet hidegnek érzi, ez megoldja a nagy IPL energia által okozott felforrósodást, ugyanakkor a bőr ellenállása nő. Ez csökkenti az RF energia elnyelését, ami nagyobb biztonságot és jobb kezelési eredményt biztosít. Emellett alkalmazható világos színű célbőrön is. Ez az E light rendszer előnye.

- Alkalmazások

Szőrtelenítés, bőrfiatalítás, pigment terápia, érterápia, mellemelés

Érterápia: 480 nm – 1200 nm

Pigment terápia: 530 nm – 1200 nm

Bőrfiatalítás/ránctalanítás: 590 nm – 1200 nm

Szőrtelenítés: 640 nm – 1200 nm

Mellemelés: 690 nm – 1200 nm

- Paraméterek

Vezérlő: 8,4 inch méretű színes LCD érintőképernyő

Energia teljesítmény: 2000 W

Villanófény (IPL) energia: 1-50 J

RF energia: 1-50 J

RF frekvencia: 6MHz

Impulzus időtartam: 1-9,9 ms

Impulzus késleltetés: 1-99 ms

Impulzusközi/Kisülésközi szünet: 1-4 s

Impulzus szám: 1-6

Kézieszközök száma: 1

Foltméret: 12x40 mm

Hullámhossz: 480/530/590/640/690 nm szokványos

Hűtőrendszer: félvezető+levegő+víz+hűtőrendszer

Bőrhűtés: ≤0-10°C

Méret: 43x489x108 cm

Súly: 45 kg

- Ellenjavallatok (kik számára nem alkalmas a berendezés használata?)

- várandós nők

- napbarnított bőrű személyek

- fény vagy gyógyszer túlérzékenységgel rendelkezők, vagy fényérzékenységet kiváltó gyógyszert szedők

- 6 hónapon belül vitamint szedők

- nem tipikus anyajegy vagy rosszindulatú elváltozás a kezelési területen

- pacemakert vagy fibrilláció megszüntető eszközt használó személyek

- herpesz vagy trauma

- akné

- Hirudin stb. kezelést kapó személyek (a kezelés előtt 2 héttel abba kell hagyniuk)

- súlyosan cukorbetegek személyek, magas vérnyomásban szenvedők, epilepsziásak.

- Működési útmutató

- A villanófényre vonatkozó biztonsági előírások bemutatása

Ez a gép egy csúcstechnológiájú gyógyászati berendezés, amely az arcon található különféle foltok, valamint a felesleges testszőrzet eltávolítására szolgál. A megfelelő betanítás után biztonságosan használható.

A gépkezelőnek és az asszisztensnek ismernie kell az ezen fejezetben leírt biztonsági utasításokat. Mindenek előtt, a berendezés mindkét kezeléshez a lehető legbiztonságosabb módon használható, az alábbiak szerint:

- a gép bekapcsolása után automatikus átvizsgálás történik

- a szűrő zárt, fénytovábbítás szűrőn keresztül, fénykibocsátás csak a villanófejből történik

- független elektromos áramkör, túl nagy energia esetén automatikusan leállítja a működést

- piros szünet kapcsoló vészhelyzet esetére.

[ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ] A helytelenül alkalmazott intenzív fény testi sérülést okozhat. A kezelés során a gép nagyfeszültséget hoz létre. Ezért minden gépkezelőnek figyelemmel kell eljárnia, az ezen bevezetőben leírtak szerint.

Vendég: nagyon fontos a tapasztalt gépkezelő és a megfelelő kezelőhelyiség, azonban a betegnek javasolt a kezelési elv ismerete, illetve professzionális szemvédőt kell viselnie, amely megvédi a szemét az égéstől.

Gépkezelő: a kezelés során kapcsolatba kerülhet az intenzív fénnyel, ezért 3-as fokozatú szemvédő viselése szükséges.

Kezelőhelyiség: a helyiségben jól kivehetően jelezni kell: „Intenzív fény használata’”

[ FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ]

A biztonságos használat érdekében kérjük, alaposan olvassa át a biztonsági figyelmeztetéseket:

- Az arra felhatalmazott technikai személyzeten kívül senki nem jogosult a villanófény (IPL) berendezés vizsgálatára és javítására, különös tekintettel a gép belsejére, beleértve az áramforrást, hűtőrendszert, optikai elemeket és kezelőfejet. Felhívjuk figyelmét, hogy a gép belsejében veszélyes nagyfeszültség található.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozó feszültsége megfelel az Ön lakóhelyén használtnak.

- A karbantartás a gép leállítása és az áramellátó vezeték kihúzása után lehetséges. Egyébként személyi sérülés és berendezés károsodás történhet.

- A szűrőt és a villanófejet tartsa tisztán. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön hűtőzselé  a villanófejbe.

- Ha úgy érzi, valami kilazult a kezelőfejben, kapcsolja ki a berendezést. Ha bekapcsolta, kapcsolja ki azonnal.

[ AZ INTENZÍV FÉNYRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ]

- Az intenzív fény megégetheti a szemet vagy tüzet okozhat. Ezért mindenképpen szükséges a védelem.

- A túl nagy fényenergia megégetheti a bőrt, ami atrófiát (sorvadást) vagy pigment lerakódást okoz.

- A kezelés alatt ne nézzen közvetlenül az intenzív fénybe vagy lézerbe, még védőszemüvegben vagy szemvédőben sem.

- Ne mutasson a kezelőfejjel a levegőbe. Általában akassza a tartóra. A működtetés során a kezelt részekre irányítsa az eszközt.

- Elektromos és berendezés biztonság leírása

- Mind a burkolólapokat, mind a fedlapot tartsa lezárt állapotban.

- A berendezésben nagyfeszültség található. A berendezés bizonyos részei a kikapcsolást követően is tárolhatnak elektromos áramot. A felhatalmazott műszaki kezelő személyzeten kívül más nem nyithatja fel a berendezést.

- A karbantartás során az áramellátás legyen lekapcsolva, a fedlap pedig zárva, győződjön meg erről személyesen.

- A berendezés teljes súlya 80 kg, ezért kérjük, a mozgatás során óvatosan járjon el.

- A biztonságos elektromos csatlakozóvezeték 3 eres kialakítású.

[ TŰZMEGELŐZÉS ]

- A fényenergia elnyelését követően a hőmérséklet megemelkedik, ezért kérjük, tegyen intézkedéseket a kezelt, illetve az azt körülvevő területek gyulladásveszélyének elkerülése érdekében.

- A kezelés előtt ne használjon a bőrön etanolt, acetont vagy egyéb gyúlékony anyagot. Szükség esetén használjon szappanos vizet.

- A kezelőfej és a többi alkatrész fertőtlenítésekor használjon etanolt, és várja meg, míg azok megszáradnak.

[ RENDSZER BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK ]

- A berendezés tartalmaz biztonsági beállításokat, ismerje meg ezek helyét és alkalmazásukat.

- Kulcs: az áram be- illetve lekapcsolására használatos, kizárólag társaságunktól szerezhető be.

- Vészhelyzeti gomb: a piros kapcsoló vészhelyzeti áramlekapcsolásra használatos. Lenyomásakor azonnal lekapcsolja az áramot. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, és a gép folytatja működését. Máskülönben kikapcsolt állapotban marad.

[ AUTOMATIKUS ÁTVIZSGÁLÁS ]

A gép bekapcsolásakor automatikus átvizsgálást végez. Ezt kb. 1-3 percig végzi automatikusan, majd rátér a következő lépésre.

[ BERENDEZÉS OSZTÁLY ]

- Motorvédelmi osztály: 1. OSZTÁLY, BF OSZTÁLY

- Korrózióvédő folyadék: általános

- Használata tilos vegyes gyúlékony anesztetikumokat és kéjgázt (dinitrogén-oxidot) tartalmazó levegőben.

- Működési mód: folyamatos működés

- Telepítés

1. 	A berendezés alkotóelemei

Központi egység

Áramellátó rendszer

Számítógépes rendszer

Hűtőrendszer

Vezérlő

Kézieszköz

Zafír

Szűrők

Összeállítási alkatrészek

Kulcs

Tisztító

Áramvezeték

Vízcső

Tölcsér

Pedál

Professzionális védőszemüveg

Professzionális szemvédő

|  | Kulcs: a gép bekapcsolásához fordítsa el jobbra 90°-kal. |
| --- | --- |
| Vészhelyzeti kapcsoló: működés közben kiemelkedik, lenyomásakor a gép áramellátása azonnal megszűnik, jobbra fordításkor visszaáll. |

|  | Megjegyzés: Standard: 1 kézieszköz, öt szűrővel Foltméret: 12x40 mm Hullámhossz: 480/530/590/640/690 mm 480nm - érterápia 530 mm - ránctalanítás, pigment terápia 590 nm – bőrfiatalítás 640 nm – szőrtelenítés 690 nm – mellemelés Figyelem: a szűrőt és a zafírt tartsa tisztán a kezelések előtt és után! |
| --- | --- |

Megjegyzés: a pedál (lábpedál) az impulzus fény teljesítményének szabályozására szolgál, ugyanaz a funkciója, mint a kézieszközön található vezérlő gombnak. A tényleges kezelés során opcionálisan használható.

TARTOZÉKOK

| kézieszköz | szemvédő az orvos számára | szemvédő a vendég számára | szűrő tisztító | szűrők és doboz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vízbetöltő eszközök | pedál | áramvezeték | kulcsok |

A kézieszköz közelebbi bemutatása:

| A kézieszköz első gombja, impulzus teljesítmény szabályozás | Összes számlált mennyiség kijelzése | A kézieszköz második gombja, impulzus teljesítmény szabályozás |
| --- | --- | --- |

2. Telepítési és működési útmutató

1). A gép átvételét követően nyissa fel a csomagolást→helyezze a gépet sima felületre→ellenőrizze, hogy a gép külsőleg jó állapotban van-e, győződjön meg arról, hogy szállítás közben nem történt sérülés.

Ha a gép megfelelő állapotú, azonban felületén víz látható, kérjük, várja meg míg felszárad, majd a gép tesztelése céljából töltsön be vizet. Valójában a szállítást megelőzően elvégezzük a működési tesztet, és a tökéletes működést követően leeresztjük a vizet. A víz néha túlfolyik, azonban normál esetben emiatt nem kell aggódnia.

A fenti művelet után a kezelőhelyiség hőmérséklete 22-28°C, a páratartalom 20% alatti legyen. Végül töltsön be vizet, és végezze el a működési tesztet.

2). A betöltött víz

(1). vízforrás: ioncserélt víz vagy desztillált víz

(2). csavarja le a vízbetöltőnyílás és vele együtt a túlfolyónyílás kupakokat

(3). a víz betöltéséhez használja a vízcsövet és tölcsért

(4). Honnan lehet tudni, hogy elegendő vizet töltött-e be?

Kérjük, figyelje a túlfolyónyílást, ha a víz magától kifolyik a túlfolyónyílásból, az azt jelenti, hogy elegendő vizet töltött be.

(5). Húzza ki a vízcsövet és a tölcsért, a megfelelő vízkeringés előtt ne csavarja vissza a kupakokat.

Megjegyzés: a vizet körülbelül 3 havonta cserélje le.

3). A kézieszköz csatlakoztatása

A (kézieszköz csatlakozón lévő) fehér gomb a sikeres csatlakoztatást követően automatikusan visszaugrik kattanó hang kíséretében.

4). Csatlakozó áramvezeték és pedál

5). Működési teszt

a. Kapcsolja be a gépet, amikor megjelenik az első LCD kijelzés, kérjük, ne tegyen egyéb működtető lépést.

Megjegyzés: kérjük, a megfelelő vízkeringés előtt ne csavarja vissza a kupakokat a vízbetöltőnyílásra és túlfolyónyílásra.

b. kapcsolja ki a gépet

kérjük ismételje ezt meg még 2-szer

Megjegyzés: ez a normál működés előtti megfelelő vízkeringés biztosítását szolgálja, a működés csakis megfelelő vízkeringés mellett megengedett.

Honnan lehet tudni, hogy a gép belsejében megfelelő a vízkeringés?

- Általában hallható a vízkeringés hangja.

- A gép bekapcsolása után a villanófej (zafír) 3-5 perc múlva lehűl.

|  | Ha a víz nem kering megfelelően, vagy a villanófej nem hideg, lehetséges, hogy levegő került a szivattyúba. Az alábbiakat javasoljuk: |
| --- | --- |

a. Kapcsolja be a gépet, amikor megjelenik az első LCD kijelzés, kérjük, ne tegyen egyéb működtető lépést.

Megjegyzés: kérjük, a megfelelő vízkeringés előtt ne csavarja vissza a kupakokat a vízbetöltőnyílásra és túlfolyónyílásra.

b. Kapcsolja ki a gépet.

c. Szorítsa össze a fehér tömlőt függőlegesen, majd engedje ki.

d. Ismételje néhányszor a fenti műveletet, amíg a levegő nem távozik a szivattyúból. Válaszul a villanófej 3-5 perc múlva lehűl.

e. Ekkor rácsavarhatja a kupakokat a vízbetöltőnyílásra és túlfolyónyílásra.

- Az LCD vezérlőpanel működési útmutatója

- A gép bekapcsolásakor a képernyő az alábbi képet mutatja:

- kép

Riasztás leírása:

- Vízhőmérséklet riasztás

|  | Vízhőmérséklet riasztás: ha a hőmérséklet magasabb a rendszer beállításnál---55°C-nál, a kijelző jelzi ezt, amelyet riasztás hangjelzés követ. Válaszul a gép leállítja minden működését. |
| --- | --- |

- Vízkeringés

|  | Vízkeringés riasztás: ha a gép belsejében nincs víz, vagy kevés víz van, vagy nincs vízkeringés, a kijelző jelzi ezt, amelyet riasztás hangjelzés követ. Válaszul a gép leállítja minden működését. |
| --- | --- |

b. Válassza ki a megfelelő kezelési módot, pl. Szőrtelenítés, Bőrfiatalítás…

A következőkben pl. a Szőrtelenítés üzemmód látható

2.kép

| sötét bőrhöz | egyéb bőrhöz | fehér bőrhöz |
| --- | --- | --- |

|  | A tényleges működés közben tartsa a legmagasabb vagy magas hűtési szintet. |
| --- | --- |

Energia beállítás

Helyezze be a kézieszköz fejbe a 640 nm-es szűrőt

Érintse meg az LCD kijelzőn a „Ready” (Kész) területet, nyomja meg a kézieszközön található vezérlő gombot vagy lépjen folyamatosan a pedálra, ekkor a villanófej impulzust bocsát ki, ami azt jelenti, készen áll a tényleges működésre.

Megjegyzés:

- Kérjük, a villanófejet ne irányítsa közvetlenül mások szemére; a villanófény veszélyes az emberi szemre.

- A paramétereket már szállítás előtt beállítottuk, általában önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

A működtetés után a rendszer leállításához érintse meg a „standby” (készenlét) területet; a kijelzőbe történő visszatéréshez érintse meg a „return” (vissza) területet (2. kép).

Figyelem:

Paraméter beállítás:

Kimenetközi szünet (kisülésközi szünet): 1-4s Impulzus szám (impulzus frekvencia):1-6

RF késleltetés: tartsa az RF késleltetést 500 ms értéken

Első impulzus időtartam

Második impulzus időtartam

Következő impulzus időtartam

Első impulzusközi szünet	Második impulzusközi szünet

Hogyan történik a paraméterek beállítása?

- Vegyük például a „discharge interval” (kisülésközi vagy kimenetközi szünetet):

- A „parameter number” (paraméter szám) és „RF delay” (RF késleltetés) beállítása megegyezik a „discharge interval” (kisülésközi szünet) beállításával.

- Most vegyük például a „first pulse duration” (első impulzus időtartam) értéket.

- A „first pulse interval” (első impulzusközi szünet), a „second pulse duration” (második impulzus időtartam), „second pulse interval” (második impulzusközi szünet) és „sequent pulse duration” (következő impulzus időtartam) beállítása megegyezik a „first pulse duration” (első impulzus időtartam) beállításával.

- Az összes paraméter beállítását követően, kérjük, mentse el a beállításokat és térjen vissza a kezelési módba. Ez az alábbiakban látható:

Figyelem:

A paraméter módosítás vagy paraméter beállítás folyamata során ne nyomja le a kézieszközön található vezérlőgombot vagy a pedált, amíg minden beállítás nem megfelelő, kerülje el ezzel, hogy a villanófej véletlenül a jelenlévők szemének sérülését okozza.

Megjegyzés:

A paramétereket már szállítás előtt beállítottuk, általában önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

- Klinikai működés

Figyelem:

A: Kezelés előtt

A berendezést illetően:

- Helyezze a berendezést sík felületre.

- A tényleges működtetés előtt töltsön be megfelelő mennyiségű vizet és biztosítsa a megfelelő vízkeringést.

- Vízforrás: desztillált víz vagy ioncserélt víz.

- A működtetés előtt győződjön meg arról, hogy a villanófej hideg. Ekkor a berendezés készen áll a működés megkezdésére. (Ha vízkeringés nélkül vagy forró villanófejjel kezdi meg a működtetést, a kézieszköz könnyen sérülhet.)

- Tartsa távol a kezelőhelyiségtől a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat, pl. bódítószerek, folyadékok vagy gázok.

A vendéget illetően:

- A bőr besorolása: a berendezés biztonságos és hatékony fehér, barna vagy sárga bőr esetén.

- Tisztítsa le a bőrt, távolítsa el róla a parfümöt és kozmetikumokat.

- Az állapot rögzítése céljából használjon digitális fényképezőgépet, szükség esetén készítsen fotókat különböző nézetekből.

- Szükség esetén a kezelés előtt egy órával használjon külső érzéstelenítőt. A szőrtelenítő kezelés során először borotválja le a szőrzetet.

f)	Vigyen fel a bőrre hűtőzselét, kb. 3 mm vastagságban.

g)	A tényleges működtetés előtt tegyen fel szemvédőt.

Megjegyzés: ne nézzen közvetlenül a villanófénybe, ez veszélyes az emberi szemre, szaruhártya gyulladást, szaruhártya leválást, vagy akár vakságot is okozhat.

h)	A kezelés alatt tilos órát, nyakláncot, stb. viselni.

A gépkezelőt illetően:

- Állítsa be a megfelelő paramétereket.

- Helyezze be a szűrőt a kézieszköz fejbe.

- Tesztelje az eszköz működését, kezdésként lője az első 3 impulzust a földre, győződjön meg arról, hogy a kezelés során egyenletes lesz az energia teljesítmény.

- A tényleges működtetés megkezdése előtt tegye fel a védőszemüveget.

- A kezelés alatt tilos órát, nyakláncot, stb. viselni.

- Ne nézzen közvetlenül a villanófénybe, ez veszélyes az emberi szemre, szaruhártya gyulladást, szaruhártya leválást, vagy akár vakságot is okozhat.

- Kérjük, semmilyen esetben ne nyissa fel a gép burkolólapjait, még lekapcsolt áramellátás mellett sem, mert a nagyfeszültség veszélyes.

- A berendezés mozgatása előtt szorosra kell húzni a csavaros kupakokat.

- A villanófejet függőlegesen csúsztassa a bőrön, tartsa szorosan rajta.

- 2-3 óra folyamatos működés után pihentesse a gépet.

- A kézieszköz törékeny, kérjük, fokozott figyelemmel akassza a tartóra vagy tartsa kézben.

- Kérjük, a kezelést kezdje kis energiáról, majd állítson az energián a tényleges körülményeknek megfelelően.

Egyebek:

Vízhőmérséklet miatti rendszer riasztás:

A legalacsonyabb rendszer vízhőmérséklet beállítás 15°C, a legmagasabb rendszer vízhőmérséklet beállítás 55°C. 15°C és 55°C között a gép megfelelően működik. Ha a hőmérséklet 15°C alatt vagy 55°C felett van, a villanófej nem bocsát ki impulzust.

B. A kezelés során:

a. Vigyen fel kb. 3 mm vastagságban hűtőzselét a fül előtti területre és az áll alá. Végezzen tesztet 2-3 foltnyi területen a korábban beállított paraméterekkel. 3-5 perc elteltével figyelje meg a bőr válaszreakcióját, hogy meggyőződjön a kezelési paraméterek megfelelőségéről. Előfordulhat, hogy hosszabb várakozás szükséges.

b. A csontrendszer kiálló részein (mint homlokon, állkapcson, arccsonton) végzett kezelés során végezze el az RF energia megfelelő módosítását a vendég adottságainak megfelelően.

c. A kezelés során függőlegesen csúsztassa a bipoláris villanófejet a bőrön, egyenletes erővel, és figyelje meg, hogy megfelelően érintkezik-e. Az egymást átfedő lövések biztosítják a kezelési területre kifejtett megfelelő hatást.

d. Kérjük, folyamatosan lépjen rá a pedálra vagy nyomja a kezelőfejen található gombot.

e. Módosítsa az energiát az alacsony szintről a magas felé, lépésről-lépésre, ügyeljen arra, hogy esetenként maximum 3J-lal növelje az értéket, elkerülve ezzel a bőr megégését.

Kérjük, ne nyomja szaggatottan se a gombot, se a pedált. Ekkor ugyanis a bőr változó nagyságú energiát kap, ami  a vendég sérülését okozza.

f. A kezelés végeztével, vagy ha megpróbál egy másik kezelési részre váltani, vagy paramétert módosítani, először engedje fel a kézieszközön található gombot vagy a pedált, elkerülve ezzel a véletlen kisülést.

g. Az energia beállítható a vendég tényleges adottságainak megfelelően.

C. Speciális figyelmeztetések:

a. Kerülje a napfényt és a leégést a kezelés előtt és után, használhat (SPF>30) napvédő folyadékot (krémet) a közvetlen napfény elkerülése érdekében.

b. Kerülje a kémiai és mechanikai irritációt a kezelés előtt és után 1 héttel.

c. Ne végeztessen beültetést vagy injekció kúrát a kezelés előtt és után 2 héttel.

d. Kerülje a kezelt terület közvetlen vagy közvetett hőirritációját a kezelés után 3 napig, különös tekintettel az erős pigment lerakódásra.

e. Ha korábban már átesett lézeres bőrápoló kezelésen, kérjük, várjon legalább 3 hetet, és csak utána végeztesse el ezt a kezelést.

f. A kezelés után két hétig a vendégek nem ehetnek sötét színű vagy nagyon csípős ételeket, pl. szószt, kólát, tengeri ételeket, csípőspaprikát, stb.

g. A kezelés előtt és után kerülni kell az erős napfényt.

h. A kezelés után nem használható kozmetikum, természetes hidratáló termékek használata ajánlott.

i. Ha a kezelt területen rossz reakció jelentkezik a kezelés után, pl. égő fájdalom vagy duzzanat,  hűtse azt.

j. A kezelést követően tisztítsa meg a villanófejet.

k. Hozzáértő gépkezelő nélkül a berendezés nem működtethető.

Klinikai működési paraméterek

1.Szőrtelenítő kezelés---640 nm

| sötét bőrhöz | egyéb bőrhöz | fehér bőrhöz |
| --- | --- | --- |

|  | A tényleges működés közben tartsa a legmagasabb vagy magas hűtési szintet. |
| --- | --- |

Energia beállítás

Helyezze be a kézieszköz fejbe a 640 nm-es szűrőt

Tisztítsa meg a vendég bőrét vízzel, borotválja le a kezelési területen található felesleges szőrzetet.

Vigyen fel a kezelési területre hűtőzselét kb. 3 mm vastagságban.

|  | A hűtőzselé segít a beteg kezelés közbeni kényelmének biztosításában, illetve a villanófény mély bőrszövetbe történő bevezetésében. |
| --- | --- |

Érintse meg az LCD kijelzőn a „Ready” (Kész) területet, nyomja meg a kézieszközön található vezérlő gombot vagy lépjen a pedálra, ekkor a villanófej impulzust bocsát ki, ami azt jelenti, készen áll a tényleges működésre.

Megjegyzés: Kérjük, a villanófejet ne irányítsa közvetlenül mások szemére; a villanófény veszélyes az emberi szemre.

Figyelmeztetés:

1. Ezzel egyidőben a gépkezelő és a vendég viseljen professzionális védőszemüveget és szemvédőt.

2. Kerülje a napfényt és a leégést a kezelés előtt és után, használjon (SPF>30) napvédő folyadékot

(krémet) a közvetlen napfény elkerülése érdekében.

a. Egy sorozat 3-5 kezelésből áll.

b. Az első 3 kezelést 2 hetente végezze, azt követően 4 hetente végezzen kezeléseket.

c. A kezelés során az alábbi érzések jelentkezhetnek: csípő vagy melegség érzés a bőrön, ez azonban nem kényelmetlen és elfogadható a vendégek számára. A kezelés után 1-2 perccel a bőr általában kissé kipirosodik, ez azonban gyorsan megszűnik. Ebben az esetben csipesszel finoman kihúzhatja a szőrszálat a gyökerénél, az természetesen kihullik fájdalom nélkül, ami azt jelenti, a kezelés kiváló eredménnyel zárult.

Ha kezelt terület kipirosodik vagy begyullad, az azt jelenti, a klinikán túl nagy energiát alkalmaztak. Ebben az esetben használjon valamilyen belső vagy külső gyulladásgátlót. Égés vagy seb esetén azt javasoljuk, azonnal keresse fel az orvost a szakszerű ellátás érdekében.

d. A hűtőzselé hatása: hűtés és fényátvitel

e. Használat:

1. Tisztítsa meg a bőrt.

2. Először borotválja le a felesleges szőrzetet. Mivel a sötétszínű szőrzet könnyen elnyeli a villanófény (IPL) energiát, a túlzott fényelnyelés kisebb vagy nagyobb bőrégést okozhat. Azonban emiatt ne aggódjon. A szokásos és ésszerű alkalmazás mellett ez nem történik meg. Az ésszerűtlen használat a következőt jelenti: sötét és nagymennyiségű szőrzet a kezelési területen, nagy kezdő energia, a villanófej lassú csúsztatása a bőrön.

3. A kezelés előtt vigyen fel a kezelési területre hűtőzselét, kb. 3 mm vastagságban, majd a kezelés után 20 perccel távolítsa el a zselét.

4. Tartson 1-2 mm-es foltátfedést.

5. Érintse meg a „Ready” (Kész) területet az LCD kijelzőn, nyomja meg folyamatosan a kézieszközön található gombot vagy lépjen folyamatosan a pedálra a működtetés megkezdéséhez.

Figyelem:

a. Működés közben függőlegesen tartva csúsztassa a villanófejet a bőrön, egyenletes erőkifejtés mellett; győződjön meg arról, hogy a villanófej stabilan érintkezik a bőrrel.

b. A kézieszközön található gombot akkor nyomja meg, illetve akkor lépjen a pedálra, miután a villanófej szorosan a bőrre feküdt, kerülje el az idő előtti kisütést.

c. A villanófej sebességét csúsztatás közben lépésről-lépésre növelje, kerülje el a bőrégést, minél hosszabb a kezelési idő, a villanófej annál jobban felmelegedhet.

d. Tartson 1-2 mm-es foltátfedést. Az átfedett lövések biztosan megfelelő eredményt biztosítanak a kezelési területen.

f. Paraméterek:

Figyelmeztetés: A paramétereket már beállítottuk ön helyett, amivel időt takarít meg, önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal, valahányszor vendége van; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

Az alábbi paraméterek csupán hivatkozásként szolgálnak.

Sötét bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 6	RF késleltetés: 500 ms

7,6		8,2		5,0

12		12

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: a sötét bőr könnyen elnyeli az energiát, ezért fordítson fokozott figyelmet a villanófény (IPL) és RF energia tényleges kezelés közbeni módosítására.

Sárga bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 6	RF késleltetés: 500 ms

7,8		8,4		5,0

12		12

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Fehér bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 6	RF késleltetés: 500 ms

8,0		8,6		5,0

12		12

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: Az érték növelhető a vendég tényleges adottságainak megfelelően. A legjobb kezelési eredményt a bőr alatt jelentkező, elfogadható mértékű csípő érzés jelzi.

2) Érterápia: 480 nm

Figyelmeztetés:

1. Ezzel egyidőben a gépkezelő és a vendég viseljen professzionális védőszemüveget és szemvédőt.

2. Kerülje a napfényt és a leégést a kezelés előtt és után, használjon (SPF>30) napvédő folyadékot

(krémet) a közvetlen napfény elkerülése érdekében.

a. Egy sorozat 1-3 vagy 3-6 kezelésből áll.

b. 3-4 hetente történjen egy kezelés. Az emberi anyagcsere időtartama 3-4 hét, a stimulált kapilláris ér szövetek összehúzódása és stabilizálódása ennek során történik.

c. A kezelés során az alábbi érzések jelentkezhetnek: csípő vagy melegség érzés a bőrön, ez azonban nem kényelmetlen és elfogadható a vendégek számára. A bőr kissé kipirosodik, ez azonban automatikusan és gyorsan megszűnik.

d. A hűtőzselé hatása: hűtés és fényátvitel

e. Használat:

1. Tisztítsa meg a bőrt.

2. Ha a kezelési területen hosszú vagy sűrű szőrzet található, először borotválja le a felesleges szőrzetet. Mivel a sötétszínű szőrzet könnyen elnyeli a villanófény (IPL) energiát, a túlzott fényelnyelés kisebb vagy nagyobb bőrégést okozhat. Azonban emiatt ne aggódjon. A szokásos és ésszerű alkalmazás mellett ez nem történik meg. Az ésszerűtlen használat a következőt jelenti: sötét és nagymennyiségű szőrzet a kezelési területen, nagy kezdő energia, a villanófej lassú csúsztatása a bőrön.

3. A kezelés előtt vigyen fel a kezelési területre hűtőzselét, kb. 3 mm vastagságban, majd a kezelés után 20 perccel távolítsa el a zselét.

4. Érintse meg a „Ready” (Kész) területet az LCD kijelzőn, nyomja meg folyamatosan a kézieszközön található gombot vagy lépjen folyamatosan a pedálra a működtetés megkezdéséhez.

a. Működés közben függőlegesen tartva csúsztassa a villanófejet a bőrön, egyenletes erőkifejtés mellett; győződjön meg arról, hogy a villanófej stabilan érintkezik a bőrrel.

b. A kézieszközön található gombot akkor nyomja meg, illetve akkor lépjen a pedálra, miután a villanófej szorosan a bőrre feküdt, kerülje el az idő előtti kisütést.

c. A villanófej sebességét csúsztatás közben lépésről-lépésre növelje, kerülje el a bőrégést, minél hosszabb a kezelési idő, a villanófej annál jobban felmelegedhet.

d. Tartson 1-2 mm-es foltátfedést. Az átfedett lövések biztosan megfelelő eredményt biztosítanak a kezelési területen.

f. Paraméterek:

Figyelmeztetés: A paramétereket már beállítottuk ön helyett, amivel időt takarít meg, önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal, valahányszor vendége van; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

Az alábbi paraméterek csupán hivatkozásként szolgálnak.

Sötét bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

7,6		7,8		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: a sötét bőr könnyen elnyeli az energiát, ezért fordítson fokozott figyelmet a villanófény (IPL) és RF energia tényleges kezelés közbeni módosítására.

Sárga bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

7,8		8,0		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Fehér bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

8,0		8,2		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: Az érték növelhető a vendég tényleges adottságainak megfelelően. A legjobb kezelési eredményt a bőr alatt jelentkező, elfogadható mértékű csípő érzés jelzi.

3) Ránctalanítás: 530 nm

Figyelmeztetés:

1. Ezzel egyidőben a gépkezelő és a vendég viseljen professzionális védőszemüveget és szemvédőt.

2. Kerülje a napfényt és a leégést a kezelés előtt és után, használjon (SPF>30) napvédő folyadékot

(krémet) a közvetlen napfény elkerülése érdekében.

a. Egy sorozat 1-3 vagy 3-6 kezelésből áll.

b. 3-4 hetente történjen egy kezelés. Az emberi anyagcsere időtartama 3-4 hét, a stimulált kollagén rost szövetek és rugalmas rost szövetek stabilizálódása az anyagcsere során történik.

c. A kezelés során az alábbi érzések jelentkezhetnek: csípő vagy melegség érzés a bőrön, ez azonban nem kényelmetlen és elfogadható a vendégek számára. A bőr kissé kipirosodik, ez azonban automatikusan és gyorsan megszűnik.

d. A hűtőzselé hatása: hűtés és fényátvitel

e. Használat:

1. Tisztítsa meg a bőrt.

2. Ha a kezelési területen hosszú vagy sűrű szőrzet található, először borotválja le a felesleges szőrzetet. Mivel a sötétszínű szőrzet könnyen elnyeli a villanófény (IPL) energiát, a túlzott fényelnyelés kisebb vagy nagyobb bőrégést okozhat. Azonban emiatt ne aggódjon. A szokásos és ésszerű alkalmazás mellett ez nem történik meg. Az ésszerűtlen használat a következőt jelenti: sötét és nagymennyiségű szőrzet a kezelési területen, nagy kezdő energia, a villanófej lassú csúsztatása a bőrön.

3. A kezelés előtt vigyen fel a kezelési területre hűtőzselét, kb. 3 mm vastagságban, majd a kezelés után 20 perccel távolítsa el a zselét.

4. Érintse meg a „Ready” (Kész) területet az LCD kijelzőn, nyomja meg folyamatosan a kézieszközön található gombot vagy lépjen folyamatosan a pedálra a működtetés megkezdéséhez.

a. Működés közben függőlegesen tartva csúsztassa a villanófejet a bőrön, egyenletes erőkifejtés mellett; győződjön meg arról, hogy a villanófej stabilan érintkezik a bőrrel.

b. A kézieszközön található gombot akkor nyomja meg, illetve akkor lépjen a pedálra, miután a villanófej szorosan a bőrre feküdt, kerülje el az idő előtti kisütést.

c. A villanófej sebességét csúsztatás közben lépésről-lépésre növelje, kerülje el a bőrégést, minél hosszabb a kezelési idő, a villanófej annál jobban felmelegedhet.

d. Tartson 1-2 mm-es foltátfedést. Az átfedett lövések biztosan megfelelő eredményt biztosítanak a kezelési területen.

f. Paraméterek:

Figyelmeztetés: A paramétereket már beállítottuk ön helyett, amivel időt takarít meg, önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal, valahányszor vendége van; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

Az alábbi paraméterek csupán hivatkozásként szolgálnak.

Sötét bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

7,6		7,8		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: a sötét bőr könnyen elnyeli az energiát, ezért fordítson fokozott figyelmet a villanófény (IPL) és RF energia tényleges kezelés közbeni módosítására.

Sárga bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

7,8		8,0		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Fehér bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

8,0		8,2		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: Az érték növelhető a vendég tényleges adottságainak megfelelően. A legjobb kezelési eredményt a bőr alatt jelentkező, elfogadható mértékű csípő érzés jelzi.

4) Bőrfiatalítás: 590 nm

Figyelmeztetés:

1. Ezzel egyidőben a gépkezelő és a vendég viseljen professzionális védőszemüveget és szemvédőt.

2. Kerülje a napfényt és a leégést a kezelés előtt és után, használjon (SPF>30) napvédő folyadékot

(krémet) a közvetlen napfény elkerülése érdekében.

a. Egy sorozat 1-3 vagy 3-6 kezelésből áll.

b. 3-4 hetente történjen egy kezelés. Az emberi anyagcsere időtartama 3-4 hét, a stimulált kollagén rost szövetek és rugalmas rost szövetek stabilizálódása az anyagcsere során történik.

c. A kezelés során az alábbi érzések jelentkezhetnek: csípő vagy melegség érzés a bőrön, ez azonban nem kényelmetlen és elfogadható a vendégek számára. A bőr kissé kipirosodik, ez azonban automatikusan és gyorsan megszűnik.

d. A hűtőzselé hatása: hűtés és fényátvitel

e. Használat:

1. Tisztítsa meg a bőrt.

2. Ha a kezelési területen hosszú vagy sűrű szőrzet található, először borotválja le a felesleges szőrzetet. Mivel a sötétszínű szőrzet könnyen elnyeli a villanófény (IPL) energiát, a túlzott fényelnyelés kisebb vagy nagyobb bőrégést okozhat. Azonban emiatt ne aggódjon. A szokásos és ésszerű alkalmazás mellett ez nem történik meg. Az ésszerűtlen használat a következőt jelenti: sötét és nagymennyiségű szőrzet a kezelési területen, nagy kezdő energia, a villanófej lassú csúsztatása a bőrön.

3. A kezelés előtt vigyen fel a kezelési területre hűtőzselét, kb. 3 mm vastagságban, majd a kezelés után 20 perccel távolítsa el a zselét.

4. Érintse meg a „Ready” (Kész) területet az LCD kijelzőn, nyomja meg folyamatosan a kézieszközön található gombot vagy lépjen folyamatosan a pedálra a működtetés megkezdéséhez.

a. Működés közben függőlegesen tartva csúsztassa a villanófejet a bőrön, egyenletes erőkifejtés mellett; győződjön meg arról, hogy a villanófej stabilan érintkezik a bőrrel.

b. A kézieszközön található gombot akkor nyomja meg, illetve akkor lépjen a pedálra, miután a villanófej szorosan a bőrre feküdt, kerülje el az idő előtti kisütést.

c. A villanófej sebességét csúsztatás közben lépésről-lépésre növelje, kerülje el a bőrégést, minél hosszabb a kezelési idő, a villanófej annál jobban felmelegedhet.

d. Tartson 1-2 mm-es foltátfedést. Az átfedett lövések biztosan megfelelő eredményt biztosítanak a kezelési területen.

f. Paraméterek:

Figyelmeztetés: A paramétereket már beállítottuk ön helyett, amivel időt takarít meg, önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal, valahányszor vendége van; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

Az alábbi paraméterek csupán hivatkozásként szolgálnak.

Sötét bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

7,2		7,5		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: a sötét bőr könnyen elnyeli az energiát, ezért fordítson fokozott figyelmet a villanófény (IPL) és RF energia tényleges kezelés közbeni módosítására.

Sárga bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

7,4		7,7		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Fehér bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 4	RF késleltetés: 500 ms

7,6		7,9		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: Az érték növelhető a vendég tényleges adottságainak megfelelően. A legjobb kezelési eredményt a bőr alatt jelentkező, elfogadható mértékű csípő érzés jelzi.

5) Pigment kezelés: 530 nm

Figyelmeztetés:

1. Ezzel egyidőben a gépkezelő és a vendég viseljen professzionális védőszemüveget és szemvédőt.

2. Kerülje a napfényt és a leégést a kezelés előtt és után, használjon (SPF>30) napvédő folyadékot

(krémet) a közvetlen napfény elkerülése érdekében.

a. Egy sorozat 1-3 vagy 3-6 kezelésből áll.

b. 3-4 hetente történjen egy kezelés. Az emberi anyagcsere időtartama 3-4 hét, bizonyos mennyiségű szétesett pigment sejtet felfalnak a limfociták, majd ezek az anyagcsere során távoznak a szervezetből.

c. A kezelés során az alábbi érzések jelentkezhetnek: tűszúráshoz hasonló fájdalom érzés. A kezelés után 3-30 perccel vagy 2 napon belül a pigment sötétebbé válik. A pörkök az utolsó kezelés után 7 nappal leválnak. (Ha a pigment nem erős, 2-3 kezelés után jelentkezik a pörk.) Eközben a pirosság és duzzanat 2 napon belül automatikusan megszűnik.

d. A hűtőzselé hatása: hűtés és fényátvitel

e. Használat:

1. Tisztítsa meg a bőrt.

2. Ha a kezelési területen hosszú vagy sűrű szőrzet található, először borotválja le a felesleges szőrzetet. Mivel a sötétszínű szőrzet könnyen elnyeli a villanófény (IPL) energiát, a túlzott fényelnyelés kisebb vagy nagyobb bőrégést okozhat. Azonban emiatt ne aggódjon. A szokásos és ésszerű alkalmazás mellett ez nem történik meg. Az ésszerűtlen használat a következőt jelenti: sötét és nagymennyiségű szőrzet a kezelési területen, nagy kezdő energia, a villanófej lassú csúsztatása a bőrön.

3. A kezelés előtt vigyen fel a kezelési területre hűtőzselét, kb. 3 mm vastagságban, majd a kezelés után 20 perccel távolítsa el a zselét.

4. Érintse meg a „Ready” (Kész) területet az LCD kijelzőn, nyomja meg folyamatosan a kézieszközön található gombot vagy lépjen folyamatosan a pedálra a működtetés megkezdéséhez.

a. Működés közben függőlegesen tartva csúsztassa a villanófejet a bőrön, egyenletes erőkifejtés mellett; győződjön meg arról, hogy a villanófej stabilan érintkezik a bőrrel.

b. A kézieszközön található gombot akkor nyomja meg, illetve akkor lépjen a pedálra, miután a villanófej szorosan a bőrre feküdt, kerülje el az idő előtti kisütést.

c. A villanófej sebességét csúsztatás közben lépésről-lépésre növelje, kerülje el a bőrégést, minél hosszabb a kezelési idő, a villanófej annál jobban felmelegedhet.

d. Tartson 1-2 mm-es foltátfedést. Az átfedett lövések biztosan megfelelő eredményt biztosítanak a kezelési területen.

f. Paraméterek:

Figyelmeztetés: A paramétereket már beállítottuk ön helyett, amivel időt takarít meg, önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal, valahányszor vendége van; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

Az alábbi paraméterek csupán hivatkozásként szolgálnak.

Sötét bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 5	RF késleltetés: 500 ms

7,8		8,0		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: a sötét bőr könnyen elnyeli az energiát, ezért fordítson fokozott figyelmet a villanófény (IPL) és RF energia tényleges kezelés közbeni módosítására.

Sárga bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 5	RF késleltetés: 500 ms

8,0		8,2		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Fehér bőr:

Kisülésközi szünet: 4s		Impulzus szám: 5	RF késleltetés: 500 ms

8,2		8,4		5,0

10		10

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 10J

RF energia: javasolt kezdőérték 8J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: Az érték növelhető a vendég tényleges adottságainak megfelelően. A legjobb kezelési eredményt a bőr alatt jelentkező, elfogadható mértékű csípő érzés jelzi.

6) Mellemelő kezelés---690 nm

Figyelmeztetés:

1. Ezzel egyidőben a gépkezelő és a vendég viseljen professzionális védőszemüveget és szemvédőt.

2. Kerülje a napfényt és a leégést a kezelés előtt és után, használjon (SPF>30) napvédő folyadékot

(krémet) a közvetlen napfény elkerülése érdekében.

- Segédanyagokra vonatkozó tanács:

mellnövelő olaj

mellmasszázs krém

- Kezelési terület

A mellbimbó körüli kis, sötét színű gyűrűn nem végezhető a kezelés (beleértve a mellbimbót).

- Kezelési lépések:

- Bőrtisztítás: érzékenység elleni tisztító krém.

- Bőrösszehúzás: lágy víz, hidratáló folyadék.

- Vigyen fel a mellre bizonyos mennyiségű mellnövelő olajat, és masszírozza 10-15 percig.

- Tegyen a kezelési területre hűtőzselét, kb. 2-3 mm vastagságban.

- A kézieszközt tartsa függőlegesen, a villanófejet tegye szorosan a mellre, és csúsztassa előre-hátra. Általában, a mellen érzett meleg érzés tökéletes kezelést jelent.

- Kezelési idő:

- 1-3 vagy 3-6 kezelés jelent egy kezelés sorozatot. Valójában minél hosszabb a kezelés, annál jobb eredmény várható. Eközben fontos a személyes vagy professzionális gondozás is.

- 1-2 hetente történjen egy kezelés. A kezelési elv a következő: az emlőmirigy sejtek megújulásának stimulálása, valamint a szalag szövet növelése a mell természetes növekedését okozza. Az emberi anyagcsere időtartama 3-4 hét, a stimulált kapilláris ér szövetek összehúzódása és stabilizálódása az anyagcsere során történik.

f. Paraméterek:

Figyelmeztetés: A paramétereket már beállítottuk ön helyett, amivel időt takarít meg, önnek nem kell ezeket beállítani minden alkalommal, valahányszor vendége van; csupán a villanófény (IPL) és RF energiát, valamint a hűtési módot állítsa be a tényleges működésre vonatkozóan.

Az alábbi paraméterek csupán hivatkozásként szolgálnak.

Sötét bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 3	RF késleltetés: 500 ms

4,2		4,6		4,0

5		5

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 8J

RF energia: javasolt kezdőérték 5J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: a sötét bőr könnyen elnyeli az energiát, ezért fordítson fokozott figyelmet a villanófény (IPL) és RF energia tényleges kezelés közbeni módosítására.

Sárga bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 3	RF késleltetés: 500 ms

4,4		4,8		4,0

5		5

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 8J

RF energia: javasolt kezdőérték 5J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Fehér bőr:

Kisülésközi szünet: 3s		Impulzus szám: 3	RF késleltetés: 500 ms

4,6		5,0		4,0

5		5

Villanófény (IPL) energia: javasolt kezdőérték 8J

RF energia: javasolt kezdőérték 5J

Módosítsa a villanófény (IPL) vagy RF energiát a vendégek tényleges adottságainak megfelelően.

Figyelem: Az érték növelhető a vendég tényleges adottságainak megfelelően. A legjobb kezelési eredményt a bőr alatt jelentkező, elfogadható mértékű csípő érzés jelzi.

Megjegyzés: az RF önálló használatával ránctalanítás, bőrfiatalítás is végezhető; ilyenkor a kezdőérték általában 12, majd ez növelhető a vendég tényleges adottságainak megfelelően; általában a legjobb kezelési eredményt a bőrön jelentkező csípő és meleg érzés jelzi.

Az összes fenti kezelés során figyelembe kell venni, hogy a beteg ténylegesen mit érez.

- Egyszerű karbantartás

- [óvintézkedések]

- Ne fejtsen ki nyomást az LCD érintőképernyőre, előzze meg a tönkretételét.

- A szűrőket tartsa tisztán. A szűrők etanollal történő tisztítása nem megengedett.

- A kézieszköz törékeny, kérjük, óvatosan vegye kézbe.

- A vizet 1-3 havonta cserélje le. A kezelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a víz megfelelően kering.

- [egyszerű hibás működések vizsgálata]

Vigyázat: A gép burkolólapok, kézieszköz burkolólapok vagy bármely más tartozék szétszereléséhez a Tandíj Kft. engedélye szükséges a javítás előtt. Máskülönben a berendezés könnyen károsodhat, a következményekért pedig a gépkezelő felelős.

| 1. | Nincs áramellátás (azaz a gépben nincs áram) |
| --- | --- |

|  | Kérjük, ne aggódjon, kövesse az alábbi lépéseket a probléma kiderítéséhez. |
| --- | --- |

- Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség.

- Ellenőrizze, hogy az áramvezeték megfelelően csatlakozik-e.

- Ellenőrizze, hogy a vészhelyzeti gomb nincs-e benyomva.

- Ellenőrizze, hogy a kismegszakító nincs-e kikapcsolva.

- Ellenőrizze, hogy a kulcskapcsoló be van-e kapcsolva.

- Ellenőrizze a biztosítékot, amely az áramcsatlakozó nyílás aljánál húzható ki.

- Ellenőrizze, hogy az áramvezeték megfelelően csatlakozik-e belül, és tesztelje az elektródákat univerzális mérőeszközzel, az alábbiak szerint:

| 2. | A villanófej nem hideg |
| --- | --- |

- Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban, és győződjön meg arról, hogy a víz megfelelően kering.

- Ellenőrizze univerzális mérőeszközzel az egyenfeszültség ellátó blokkot, hogy van-e 12V-os kimenő egyenfeszültség.

| 3. | Mi az oka annak, hogy nincs hűtés |
| --- | --- |

- Ellenőrizze a Peltier működését.

Kérjük, ellenőrizze univerzális mérőeszközzel, hogy a két, Peltier-hez tartozó elektróda működik-e.

- A gép bekapcsolása után tesztelje az anódot és a katódot univerzális mérőeszközzel. A 12V-os kimenő egyenfeszültség megfelelő áramforrást jelent.

Ha nincs kimenő áram, az azt jelenti, probléma van a 12V-os egyenfeszültség ellátó blokkal. Kérjük, szerelje szét a gép burkolólapját, és keresse meg a 12V-os egyenfeszültség ellátó blokkot. Tesztelje a 12V-os kimenő egyenfeszültséget univerzális mérőeszközzel, az alábbiak szerint.

- Ellenőrizze, hogy a vízkeringés megfelelő-e.

Nyissa fel a kézieszköz csatlakozó burkolólapot, az alábbiak szerint:

- Csavarozza ki a 6 csavart, és szedje le a burkolólapot.

- Szerelje ki a vízcsatlakozókat, majd dugja be ezt a két csatlakozót a hátsó burkolólapon található kézieszköz csatlakoztató helyekre; fújjon levegőt a szájával a vízcsatlakozókba, nézze meg, hogy átmegy-e rajtuk a levegő. Vagy közvetlenül kapcsolja be a gépet, és nézze meg, hogy folyik-e ki víz a két csatlakozóból.

(Megjegyzés: ez utóbbi tesztmódszer esetén ajánlott a kicsorduló vízhez valamilyen tálat vagy edényt odakészíteni.)

| 4. | A xenon lámpa nem kapcsol be |
| --- | --- |

- A lámpa kimerült (lejárt az élettartama).

- A lámpa meghibásodott.

- Rossz csatlakozás az anód és katód vezetékkel.

- Az előfűtő (nyomtatott áramköri) lap (PCB) meghibásodott.

| 5. | Csak az LCD képernyő jelenik meg, de nem lehet belépni a kezelési menübe |
| --- | --- |

Az LCD érintőképernyő meghibásodott.

| 6. | Szivárgás a villanófejből |
| --- | --- |

- A xenon lámpa meghibásodott.

- Rossz belső csatlakozás. Kérjük, szerelje le a kezelőfej burkolólapját, és húzza meg a csavarokat az alábbiak szerint.

7. Cserélje ki a xenon lámpát

a. Szerelje le a kézieszköz burkolólapját.

b. Húzza ki a lámpavezetéket körbevevő fehér szigetelőcsövet---ez véd az elektromos szivárgástól.

- Forrassza le a csatlakozó vezetéket.

- Csavarja le ezt a két csavaros kupakot (az alábbiak szerint):

- Helyezze be az új lámpát.

Óvintézkedés:

- A csere előtt burkolja a lámpavezetékeket szigetelőszalaggal vagy –csővel. A fenti lépéseket óvatosan végezze, máskülönben a lámpa meghibásodhat.

- Lámpa csatlakozó vezeték: a lámpa piros vezetéke a kézieszközben található piros vezetékhez csatlakozik; a lámpa fehér vezetéke a kézieszközben található fehér vezetékhez csatlakozik. A csatlakozó vezetékek nem cserélhetők fel.

# Text boxes

Vezérlő (8,4” méretű LCD képernyő)

Kulcsok

Vészhelyzeti gomb

Vízbetöltőnyílás

Áramvezeték csatlakozó

Pedálcsatlakozó

Túlfolyónyílás

Vízleeresztőnyílás

Árammegszakító

Szűrő nyílás

Villanófej

A tetején rézsútos, alatta jobb szög

A szűrő kialakítása megegyezik a nyíláséval, a rézsútos rész felül, a jobb szög alatta található. A szűrő behelyezése a megfelelő illesztés mellett lehetséges.

Normál helyzetben a fehér gomb kiemelkedik. A kézieszköz csatlakozóaljzatba történő beillesztéskor először nyomja meg a fehér gombot lefelé.

Bőrfiatalítás

Pigment terápia

Rendszer beállítások

Mellemelés

Érterápia

Szőrtelenítés

Öt kezelés

Ez nyitja az új beállításokat

Összesen 3 menü a különböző paraméter beállításokhoz: 1,2,3, tehát 3 különböző paraméter csoport tárolható.

Kezelési mód

Hűtés beállítás

Villanófény (IPL) vagy RF energia növelés/csökkentés

Óra

Tényleges vízhőmérséklet kijelzés

Számláló

Megjegyzés: használja felváltva az „OFF” (KI) és „ON” (BE) gombokat a villanófény (IPL) vagy az RF funkció önálló bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. A villanófény (IPL) és az RF funkció nem tartható egyszerre „off” (ki) állapotban.

Érintse meg a „Parameter” (Paraméter) területet

Egy érintés a „discharge interval” (kisülésközi szünet) területre, ekkor az 1s értékről automatikusan 2s értékre vált.

Még egy érintés a „discharge interval” (kisülésközi szünet) területre, ekkor az 2s értékről automatikusan 3s értékre vált.

Végezetül, a beállítások mentéséhez érintse meg ezt a gombot.

Érintse meg az üres területet, ekkor a 0,0, érték látható.

Vigye be a kívánt értéket, az alábbiak szerint. Legyen ez most 7,5---gépelje be közvetlenül ezt az értéket, ekkor az üres területen automatikusan megjelenik a 7,5 érték.

Érintse meg az üres részt újra, ekkor a rendszer automatikusan elmenti a beállításokat.

Mentés és vissza

Összesen 3 menü a különböző paraméter beállításokhoz: 1,2,3, tehát 3 különböző paraméter csoport tárolható.

Kezelési mód

Hűtés beállítás

Villanófény (IPL) vagy RF energia növelés/csökkentés

Óra

Tényleges vízhőmérséklet kijelzés

Számláló

A biztosíték ennek a fekete résznek a belsejében található.

220 V kimenet

220 V bemenet

Katód

Anód

Katód

Anód

12V-os kimenő egyenfeszültség

220V bemenet

Összesen 6 csavar

Vízcsatlakozó

Húzza meg ezt a négy csavart, illetve az ellentétes oldalon található négyet, összesen 8 csavart.

Fehér szigetelőcső

A lámpa két vezeték végződése. A piros vezeték az anód, a fehér vezeték a katód. Pontosabban, a lámpa piros vezetéke a kézieszköz piros vezetékéhez csatlakozik; a lámpa fehér vezetéke a kézieszköz fehér vezetékéhez csatlakozik. A csatlakozó vezetékek nem cserélhetők fel.

Húzza ki belülről a lámpát.

Csavarja le ezt a két kupakot óvatosan.